Федерация Парусного спорта Приморского края

2016

Карта контрольного осмотра

(4 категория)

Яхты_________________

Производитель/Тип яхты________________________

Яхт-клуб:_____________________________________

Количество экипажа:___________________________

Номер на парусе:______________________________

Дата/время проведения освидетельствования________________________

Подготовьте яхту в соответствии с требованиями Специальных Правил ИСАФ для крейсерских гонок на 2016-2017гг. (СП-16)

Всё оборудование, требуемое Специальными Правилами, должно:

- действовать должным образом

- регулярно проверяться, очищаться и обслуживаться

- когда не используется, храниться в условиях, при которых ухудшение состояния сводится к минимуму

- быть легко доступным

- быть по типу, размеру и производительности  подходящим и достаточным для использования по назначению и соответствовать размеру яхты.

На борту должен присутствовать капитан и ответственное лицо, досконально знающее яхту и ее оснастку. Если яхта не полностью готова для проверки, она может быть не допущена к выходу в море.

| 2.03.2 | Все тяжелые предметы должны быть надежно закреплены | да | нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.08.3(b) | Входной люк должен иметь запорное устройство |  |  |
| 3.08.4(b)ii | Брандерщит должен иметь устройство предотвращающее выпадение за борт |  |  |
| 3.10 | Кингстоны или вентили на всех сквозных отверстиях |  |  |
| 3.12 | Шпор мачты должен быть надежно закреплен |  |  |
| 3.14. | Релинги, стойки, леера |  |  |
| 3.18.1 | Гальюн, постоянно установленный или закрепленное ведро |  |  |
| 3.19.2 | Койки, постоянно установленные |  |  |
| 3.20.1 | Камбузная плита, постоянно установленная или надёжно закреплённая, с безопасно доступным отсечным краном для отключения подачи топлива, приспособленная для безопасной работы во время плавания. V= L |  |  |
| 3.23.4 | Ручка трюмной помпы должны иметь фиксатор или линь для предотвращения потери |  |  |
| 3.23.5(е) | Одна ручная трюмная помпа |  |  |
| 3.23.5(f) | Два ведра снабженные линем, емкостью не менее 9л каждое |  |  |
| 3.24.1(a,b) | Магнитный компас морского типа |  |  |
| 3.27 | Навигационные огни, согласно МППСС, соответствующей мощности |  |  |
| 3.29.1(с)i | Водозащищенная носимая морская УКВ р/с |  |  |
| 3.29.1(с)iii | Устройство, способное принимать информацию о погоде |  |  |
| 3.29.1(с)f | Электронная система определения местоположения (GPS) |  |  |
| 4.01 | Буквы и номер на парусе |  |  |
| 4.03 | Пробки из мягкого дерева для каждого сквозного отверстия |  |  |
| 4.04 | Страховочные леера и надежные точки крепления |  |  |
| 4.05.1 | Два огнетушителя |  |  |
| 4.05 | Якорь |  |  |
| 4.07(a,b) | Водонепроницаемый ручной электрический фонарь, имеющий запасные лампы и батареи |  |  |
| 4.08 | Аптечка первой помощи и Руководство |  |  |
| 4.09 | Туманный горн |  |  |
| 4.10 | Радиолокационный отражатель |  |  |
| 4.11.1 | Карты, книги, прокладочный инструмент |  |  |
| 4.16 | Инструмент и запасные части, включая отсекатели стоячего такелажа |  |  |
| 4.17 | Название яхты на различном плавающем оборудовании |  |  |
| 4.22.1(a) | Спасательный круг, оборудованный в соответствии с правилами Два спасательных круга оборудованные в соответствии с правилами (6 человек и более) |  |  |
| 4.23.1 | Пиротехника согласно 4 категории плавания |  |  |
|  | Красные парашютные ракеты |  |  |
|  | Красные фальшфейеры |  |  |
|  | Оранжевые дымовые шашки |  |  |
| 4.24 | Бросательный конец, длинной 15-25м |  |  |
| 4.25 | Кокпитный нож |  |  |
| 4.26 | Штормовые паруса в соответствии с Правилами |  |  |
|  | Штормовой стаксель |  |  |
|  | Трисель либо рифы на гроте |  |  |
| 5.01 | Спасательный жилет на каждого члена экипажа |  |  |
| 5.02 | Страховочная сбруя и страховочные лини |  |  |
| 6.04.1 | Регулярное обучение на борту |  |  |

Общее состояние яхты:

Корпус___________________________________

Такелаж__________________________________

Рангоут___________________________________

Паруса____________________________________

Двигатель_________________________________

Замечания при проведении освидетельствования:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Владелец яхты/ответственное лицо        _____________________ (Подпись)

_____________________ (Фамилия)

Владелец яхты/ответственное лицо        _____________________ (Подпись)

_____________________ (Фамилия)

Председатель технической комиссии     _____________________  (Подпись)